M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümantel Analiz II Lab.

9.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini  (1 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	14 Kasım 2003 Cuma

AMAÇ	Atomik Absorbsiyon Spektroskopisinin temel ilkeleriyle incelenmesi ve verilen örnekteki Cu2+ derişiminin bulunması

TEORİK BİLGİ

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi

Atomik soğurma bir elementin atomlarının iyonlaşmamış, uyarılmamış ve serbest halde bulundukları zaman belirli dalga boylarındaki elektromanyetik ışımayı soğurabilmeleri esasına dayanır. Belli elementin atomları yalnızca kendine özgü dalga boylarına ilişkin ışımayı soğurabilir. Bu soğurma örnekteki elementin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.

E temel enerji düzeyinde bulunan bir elektron E + hע  enerji düzeyine geçişini ya enerjisini hע   olan fotonu soğurarak ya da ısısal yoldan az bir bölüm sağlar. Eğer serbest atomlar üzerine düşen ışığın şiddeti Io ise etkileşme sonunda ortamı terkeden ışığın şiddeti I olarak alınabilir. İşte bu değişmelerden yararlanılarak elementlerin analizi yapılabilmektedir.

Karşılaştırma

Bazı yönlerden atomik absorbsiyon spektroskopisi alev emisyon spektroskopisinin tersidir. Tüm emisyon yöntemlerinde önce numuna uyarılır, element temel haline dönerken yayılan radyant enerji ölçülür. Ölçülecek enerjiye ait olan dalga boyu dışında dış radyasyon filtre edilerek uzaklaştırılmalıdır ki bu sinyallere ait interferans ortadan kaldırılabilsin.

Atomik absorbsiyon spektroskopisinde ise element alev ile fazla uyarılmaz. Sadece kimyasal bağları dissosiye edilir ve element temel hale yerleştirilir. Bu demektir ki atom düşük bir enerji düzeyindenir ve de kendi çizgisel spektrumuna uyan dar bir bantta radyasyon soğurmaya uygundur. Oyuk katot lambası analizi yapılacak elementten yapılmıştır ve analiz edilecek elementin soğuracağı dalga boyunda bir emisyon yapar ve radyasyon yayar.

AAS Atomik Absorbsiyon Spektroskopisinin Temel Komponentleri

Işık Kaynakları

Işık kaynaklarında aranan özellikler;

- Işık kaynağının atomik absorbsiyon ölçümlerine elverecek yeter şiddette rezonans çizgisi yayımı

- Işık kaynağının katodunun çok saf ve dolgu gazının uygun seçilmiş olması

Her element için özel lambaların katodu o elementten yapılmıştır.

Monokromatör

Işığın soğurulmasından sonra oluşan spektrumdan istenilen spektral çizgi tek renk ayıracı olan monokromatör yardımı ile ayrılır. Böylece ayrılan spektral çizgiye ilişkin ışın dedektörde elektrik enerjisine dönüşür. Bu amaç için prizmalar ve optik ağlar kullanılır. Prizmaların ayırma gücü dalga boyu artkça azlaır. Bu nedenle prizmalar birçok elementin rezonans çizgisilerinin bulunduğu 240-250 nm araığında pek kullanılmaz. Opitk ağların ayırma gücü ise birim uzunluktaki tepeecik sayısına bağlı olup dalga boyu ile değişmez. Bu nedenle tercih edilmektedir.

Dedektörler

Dedektörler olarak fotokatlandırıcılar kullanılır. Dedektörden alınan sinyal yükseltilerek galvanometre, potansiyometrik bir kaydedici ile ölçülür.

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisinde Sonuçlama İşlemi

Standart çözeltiden yararlanarak çizilen standart eğrisinden örneğin absorbans değeri için gözlenen değer okunur ve konsantrasyon bulunur.

Standart katma yönteminde ise örnek, konsantrasyonu bilinen bir seri çözeltilerle karıştırılıp ölçüm değeri alınır. Grafik çizilerek x eksenindeki değerlerden konsantrasyon saptanır.

DENEYİN

YAPILIŞI

Çözelti Hazırlama

Su için 1 ppm =   	1 kg su için dsu = 1gr/cm3 ise

1 cm3 = 1 ml su 		1 gr = 10-3 kg ise

x ml				1 kg su

x = 103 ml = 1000 ml bulunur.

Sonuç olarak 1 ppm su için yazabiliriz.

Katılarda ppm cinsinde derişim hesaplamasında ise

5,4 mg Cu2+ içeren 0,5 gr = 0,5.10-3 kg örneği ele alalım.

veya

Derişim olarak ppm’in 1/106 olduğu görülür.

- 1000 ppm stok çözeltiden 50 ppm 25 ml çözelti hazırlama

50 ppm = 50 mg/1000 ml

1000 ml de 	50 mg ise			1000 mg için 	1000 ml alınırsa

25 ml de		x mg				1,25 mg için 		x ml

x = 1,25 mg olmalı					x = 1,25 ml alınır.

50 ppm 25 ml çözelti için 1000 ppm’lik stoktan 1,25 ml alınır ve 25 ml’ ye tamamlanır.

(	II.Yol (Formül Kullanarak)

C1V1 = C2V2 = 1000. V1 = 50.25 ( V1 = 1,25 ml bulunur

- 50 ppm 25 ml çözeltiden 1,2,3,4,5 ppm’lik   50 ml çözelti hazırlama

1000 ml de 	1 mg ise		50 mg için 		1000 ml alınırsa

50 ml de 		x mg			0,05 mg için		x ml alınır

x = 0,05 mg				x = 1 ml alınır.

1 ppm lik çözelti için 50 ppm 25 ml çözeltiden 1 ml alınır ve 50 ml’ ye tamamlanır.

Aynı şekilde 2,3,4,5 ppm lik çözeltiler içinde 2,3,4,5 ml alınarak 50 ml’ ye tamamlanırsa 1,2,3,4,5 ppm 50 ml’lik çözeltiler hazırlanmış olur.

- II.Yol (Formül Kullanarak)

C1V1 = C2V2 = 50. V1 = 1.50 ( V1 = 1 ml bulunur.

Hesaplamalar

Kalibrasyon grafiğinden verilen örneğin derişimi 0,040 absorbansa karşı  2,7 ppm olarak bulunmuştur.

SORU: 0,5 gr Cu2+  içeren örnek 100 ml’ye tamamlanıyor. 5 ml alınıp 100 ml’ye seyreltiliyor. AAS’de absorbans 0,040 olarak kaydediliyor.

      - Örnekteki Cu2+  yüzdesini hesaplayınız.

      - Örnekteki Cu2+  ‘nın ppm değerini hesaplayınız.

      - Örnekteki Cu2+  miktarının Cu3(PO4)2 cinsinden yüzdesini hesaplayınız.

Kalibrasyon grafiğinden 0,040 absorbans için okunan derişim değeri 2,7 ppm olarak bulunur.

Cu2+  yüzdesinin hesaplanması:

ppm = mg / lt = mg / 1000 ml

1000 ml de 	2,7 mg ise		5 ml de 	0,27 mg ise

100 ml de 		x mg			100 ml de 	x mg

x = 0,27 mg				x = 5,4 mg

0,5 gr örnekte 	5,4.10-3 gr  Cu2+ var ise

100 de		x

x= 1,08 	Örnekteki Cu2+ yüzdesi % 1,08 olarak bulunur.

Cu2+ derişiminin ppm olarak hesaplanması

100 ml de 		5,4 mg ise

1000 ml de 	x mg

x = 54 mg bulunur.  Örnekteki Cu2+ derişimi 54 ppm olarak bulunur.

- II.Yol (Formül Kullanarak)

C1V1 = C2V2 = 2,7. 100 = C2.5 (  C2= 54 ppm bulunur

Cu2+ miktarının Cu3(PO4)2 cinsinden yüzdesinin hesaplanması

Cu = 63,5 gr/mol ise 5,4.10-3 gr  Cu2+  = 8,5.10-5 mol olarak bulunur.

Cu3(PO4)2 = 380,5 gr/mol olduğuna göre

3 mol Cu2+   	1 mol Cu3(PO4)2 de olursa

8,5.10-5 mol Cu2+   	x mol Cu3(PO4)2 de olur

x = 2,83.10-5 mol Cu3(PO4)2 de olur

2,83.10-5 mol Cu3(PO4)2  = 1,078.10-2 gr olur.

0,5 gr örnekte 	1,078.10-2 gr Cu3(PO4)2  varsa

100 de		x

x = 2,157 gr olur.

Örnekteki Cu2+ miktarı Cu3(PO4)2 cinsinden % 2,157 olarak bulunur.

SONUÇ

AAS de % 1’lik soğurma sinyali veren çözelti konsatrasyonu “duyarlılık”  alanındadır. AAS’de analizde yanlışlığa neden olan faktörlerin tümü girişim olarak tanımlanır. Bunlar fiziksel, kimyasal ve spektral olmak üzere üç kısımdır.

Kimyasal girişimlerden iyonizasyon girişiminde alevin içindeki atomlar ısıtıldıklarında yalnızca dissosiye olmakla kalmayıp temel halden uyarılmış hale gelirler ve geriye dönerken emisyon yaparlar. Bu yayılan enerjinin dalga boyu ölçülen enerjinin dalga boyu ile aynıdır. Bu etkiyi spektrokimyasal tamponlarla ve alev temperatürü ile elimine edebiliriz.

Deneyimizde alev temperatürünün iyi ayarlanmış olması, standart çözeltilerimizde matriks etkisine neden olabilecek safsızlık bulunmaması, kalibrasyon değerlerinin iyi çıkmasını ve duyarlı bir ölçüm yapılmasını sağlamıştır. (R2 = 0,9981)