M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümantel Analiz II Lab.

9.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Fotometrik Yöntemle Karışım Tayini (11 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	31 Ekim 2003 Cuma

AMAÇ	Lambert-Beer yasasından ve  absorbansların toplanabilirliğinden faydalanarak fotometrik yöntemle Cr2O72− ve MnO4− karışımında her bir iyonun derişiminin bulunması

TEORİK BİLGİ

Fotometri

Fotometri belirli bir dalga boyunda bir ışık şiddeti ile miktar belirtimi yapmak yöntemidir. İki ana bölümde incelenir.

    - 1.Emilim (Absorbsiyon) fotometrisi: Renkli maddelerin bir ayıraçla renklendirilen maddelerin ve bazı renksiz maddelerin emdiği ışık şiddetini ölçmekle yapılan miktar belirtme yöntemidir.

2.Yayım (Emisyon) fotometrisi :Madde tarafından emilen enerji, karakteristik bir dalga boyunda bir ışın olarak yayınlanırsa, bunun şiddetini ölçmekle yapılan miktar belirtimine yayım fotometrisi denir. Örneğin Alev fotometresi gibi.

Basit Bir Fotometrenin Elemanları

Absorbsiyon fotometrisinde bir bileşiğin hangi dalga boyunda absorbsiyon yaptığını bulmak için absorbsiyon eğrisini saptamak gerekir. Bunun için sözkonusu bileşiğin değişik dalga boylarındaki uygun aralıklarla absorbsiyonu  y eksenine , dalga boyu ise x eksenine işaretlenerek bir eğri elde edilir. Bu eğriye absorbans eğrisi denir. Kantitatif ölçümlerde λ max ölçüm için kullanılır. λ max değerinin dışında bir dalga boyunda çalışılması absorbsiyonun az olmasına yol açar. Aşağıdaki absorbans eğrisinden de anlaşılacağı gibi λ max değerinde maksimum absorbans elde edileceği görülür. Absorbans eğrisinin sağında veya solunda  λ değerlerindeki oynamanın,

λ max değeri yakınlarındaki oynamalardan daha çok absorbansa yansıyacağı grafik üzerinde görülmektedir.

Fotometrinin spektrofotometriden farkı λ max da yani belirli bir dalga boyundaki ışık şiddeti ile çalışılmasıdır. Spektrofotometrede ise dalga boyu taraması yapılarak örneğin değişik dalga boylarındaki transmitans değerleri alınır. Aşağıda Benzoik asit için alınmış bir spektrum gözükmektedir.

Her bir renkli sıvı, normal ışığı oluşturan ışıklardan bir yada birkaçını absorblar. Öbürlerini  de az yada hiç absorblamaz, olduğu gibi geçirir. Buna göre kırmızı bir çözeltiyi ölçmek için fotometride kulanılacak ışık, yeşil bir ışık olmalıdır. (komplementer renkler)

Dalga Boyu		Bölge			Gözle Görünen Renk

<380			UV			Görünmez

380-440			Görünür		Mor

440-500			Görünür		Mavi

500-580			Görünür		Yeşil

580-600			Görünür		Sarı

600-620			Görünür		Turuncu

620-750			Görünür		Kırmızı

750-2000			IR			Görünmez

İnsan gözünün yanıt verdiği ışınsal enerji 400-750 nm arasındaki bölgeyi kapsar.

Bu ışınların ölçümleri insan gözüyle değilde spektroskopik yöntemlerle yapıldığında daha hassas sonuçlar elde edilir. Bunun içinde Lambert-Beer yasasından faydalanılır.

Lambert-Beer Yasası

Renkli bir çözeltiye giren ışığın şiddeti I0, çözeltiden çıkan ışığın şiddeti I ise I’nın I0’ oranına geçirgenlik veya transmisyon denir ve “T” ile gösterilir. Transmitans ile absorbans arasında şu ilişki vardır.

A =  -  log T = log I / T = log 100 / %T

A = log 100 - log %T

A = 2 - log %T

Bir çözeltinin transmitansı ve absorbansı; ışığın geçtiği yolun kalınlığına (küvet kalınlığı), çözeltinin konsatrasyonuna ve her bileşik için sabit olan molar soğurma katsayısına bağlıdır.

A = ε . b.  c

Belli dalga boyundaki absorbansların toplanabilirliğinden faydalanarak iki bilinmeyenli denklem oluşturulmak suretiyle derişim hesaplaması yapılabilir.

410 nm 	Atoplam = A1 + A2 = ε1. b. c1+ ε2. b.  c2

524 nm 	Atoplam = A1’ + A2‘= ε1’. b. c1+ ε2’. b.  c2

DENEYİN

YAPILIŞI	10-3 M Cr2O72− ve 3,6.10-4 M MnO4−  ‘ın 0,5 M H2SO4 ile çözeltileri hazırlanır. H2SO4 ile fotometrenin 410 nm dalga boyunda kalibrasyonu yapıldıktan sonra her iki çözelti için de absorbanslar alınır.

İkinci ölçümün yapılacağı dalga boyu olan 525 nm de tekrar H2SO4 ile kalibrasyon yapıldıktan sonra örneklerin absorbansları alınır.

Bulunan bu absorbanslar derişimi bilinen çözeltilere ait olduğu için ε molar soğurma katsayısı hesaplamasında kullanılır.

Derişimi bilinmeyen Cr2O72− ve MnO4−   karışımının her iki dalga boyunda da absorbansları alınır. İki bilinmeyenli denklem oluşturularak derişimleri bulunur.

Alınan absorbasnlar;

410 nm		525 nm

MnO4−		0,017			0,595

Cr2O72−		0,439			0,030

Karışım		0,182			0,360

410 nm de

MnO4−   için				Cr2O72− için

A1= ε1. b. c1 				A2= ε2 . b.  c2

0,017 = ε1.1.3,6.10-4			0,439 = ε2.1.10-3

ε1= 47,22 					ε2= 439

525 nm de

MnO4−   için				Cr2O72− için

A1= ε’1. b. c1 				A2= ε’2 . b.  c2

0,595 = ε1.1.3,6.10-4			0,030 = ε2.1.10-3

ε’1= 1652					ε2’= 30

Karışım için hesaplamaya geçersek;

410 nm 	Atoplam = A1 + A2 = ε1. b. c1+ ε2. b.  c2

525 nm 	Atoplam = A1’ + A2‘= ε1’. b. c1+ ε2’. b.  c2

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2

0,360 = 1652.1.c1 + 30.1.c2      her iki yanını -14,63 ile çarpalım

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2

-14,63 / 0,360 = 1652.1.c1 + 30.1.c2

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2

-5,2668 = -24168,76 c1 + - 439 c2

c1= 2. 10-4 M olarak bulunur. (MnO4−)

Bulunan bu değerini eşitlikte yerine koyarak c2 değerini buluruz.

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2

0,182 = 47,22.2.10-4 + 439c2  çözümden c2=3,91.10-4 ≈ c2 = 4.10-4 M olur. (Cr2O72−)

SONUÇ				410 nm		525 nm

MnO4−		0,017			0,595

Cr2O72−		0,439			0,030

Karışım		0,182			0,360

Deneyden elde edilen soğurmalara bakıldığında 410 nm’de MnO4− ın soğurma katsayısı 0,017 olarak bulunmuştur. Orantılı olarak absorbansı da az çıkacaktır. Bu dalga boyunda Cr2O72− ise soğurma katsayısı ve absorbansı yüksek bulunmuştur.

Benzer farklanma 525 nm de de görülmektedir. Burada ise MnO4− ın soğurma katsayısı ve soğurması yüksek iken Cr2O72− ın  soğurma katsayısı ve soğurması düşük çıkmıştır.

Bu sonuçlardan yola çıkarak her bileşiğin sadece belli λ max değerinde maksimum soğurma yaptığını, diğer dalga boylarında ise az veya hiç soğurma yapmadığını söyleyebiliriz.Bu özellik ise fotometride bileşiklerin birbiri yanında tayinine imkan vermektedir.

Derişim & Absorbans Oranı

Karışımın 410 ve 525 nm de toplam absorbansları bulunduğuna göre, karışım içindeki bileşiklerin  ayrı ayrı absorbansları  bulunabilir. Çünkü o dalga boylarındaki molar soğurma katsayılarını biliyoruz. Derişimlerini de bulduk.

Formülde değerleri yerine koyarak 1. ve 2. bileşik için her iki dalga boyundaki absorbansları bulunur. Bunların toplamının toplam absorbansı verdiği de görülür.

Şimdi karışımdaki bileşiklerin absorbansı ile standart çözeltilerin absorbansını oranlayalım. Bu oranın karışımdaki bileşiklerin derişimi ile standart çözeltilerin derişimi arasındaki oranla aynı olduğu görülür. Derişim arttıkça absorbans artmış.

Yani derişim artması ile absorbans artması orantılı olmuş, Lambert-Beer yasasından sapılmamıştır.