M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Fizikokimya III Lab.

2.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	İletkenlik Metodu ile Çözünürlük Tayini (9. No’lu Deney)

DENEY TARİHİ	28 Nisan  2003 Pazartesi

AMAÇ	CaSO4 ve PbSO4 çözeltilerinin eşdeğer iletkenlikleri ve öziletkenliklerinden giderek derişimlerinin hesaplanması

TEORİK BİLGİ

Bir metal iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel uygulandığında , iletkenden geçen bir akım geçer. Geçen ( i ) akımı ile uygulanan potansiyel (V) arasında V = i.R bağıntısı vardır. Bu bağıntı ohm yasasının matemetiksel ifadesidir.  Bağıntıdaki R katsayısına direnç denir ve birimi ohm (() dur. Direnç yalnızca iletkenin türüne, uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak değişir.

Özdirenç 1,00 cm3 iletkenin direncidir.

Elektriksel direncin tersine iletkenlik denir. Direnç elektriğin geçişine karşı koyma

yeteneği olarak tanımlanırsa ; iletkenlik, elektriği geçirme yeteneği olarak

tanımlanır. Tanıma göre L = 1/R our . Birimi ohm-1 ya da mho olur. Siemens olarak da tanımlanabilir.

Burada 1/( değerine öziletkenlik denir ve k ile gösterilir. Öziletkenlik 1,00 cm3 çözeltinin iletkenliği olup birimi ohm-1 cm-1 dir.

Eşdeğer iletkenlik iyonun birim yükü başına düşen molar iletkenliğidir.

Aralarında 1,00 cm uzaklık bulunan iki elektrot arasında ki elektrolit katmanda çözünmüş olarak 1 mol madde varsa bu elektrolitin iletkenliğine molar iletkenlik denir.

Öziletkenlik ve molar iletkenlik arasındaki ilişki , çözeltinin derişimi c molarsa , 1 mol madde içeren hacmi 1000/c cm3 olacağından

olacaktır. Öziletkenlik eşitliği ile düzenleme yapılırsa

eşitliği elde edilir.

Aynı kapla çalışıldığında 1/A  oranı sabit olup buna kap sabiti K denir Birimi cm-1 dir. İletkenlik ile molar iletkenlik arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olur.

Öziletkenliği bilinen standart bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek  K = k/L formülünden kap sabiti bulunur. Bulunan kap sabiti öziletkenliği bilinmeyen bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek k = K . L formülünden öziletkenliği hesap edilebilir.

Çözünmüş bir maddenin öziletkenliğini bulmak için bu bileşiğin doymuş çözeltisinin öziletkenliğinden çözücünün öziletkenliği çıkarılır.

Ls (PbSO4) = Ls (çözelti) –Ls (çözücü)

( (PbSO4) = Ls (PbSO4) . V = Ls (PbSO4) .1000/N

(( (PbSO4) ( ( (PbSO4)

Sonsuz seyrelmedeki eşdeğer iletkenlik, sonsuz seyrelmedeki iyonik eşdeğer iletkenlikler toplamına eşittir.

(( (PbSO4) = ℓ( (Pb2+)+  ℓ( (SO42-) ise

ℓ( (Pb2+)+  ℓ( (SO42-) = Ls (PbSO4) .1000/N   buradan N ‘yi çekersek;

N = Ls (PbSO4) . 1000 / ℓ( (Pb2+)+  ℓ( (SO42-) elde edilir.

DENEYİN

YAPILIŞI		PbSO4  ve CaSO4 çözeltileri ile bunların çözücülerinin ayrı ayrı iletkenlik değerleri ölçülür.

PbSO4  için						CuSO4 için

Çözücü iletkenliği		= 3,2.10-5		Çözücü İletkenliği	=1,3.10-4

Çözelti iletkenliği	 	= 1,2.10-4		Çözelti İletkenliği	=1,9.10-3

Kap sabiti hesaplanması için KCl iletkenliği = 9,6.10-3

KCl’nin 19(C’ deki öziletkenliği Ls (KCl) = 0,011408028 olarak sabittir.

Kap sabiti değeri için K = Ls (KCl) / L (KCl) = 0,011408028 / 9,6.10-3 ise

K = 1,18833625 olarak bulunur.

PbSO4  için Çözünürlük Hesaplanması

Ls (PbSO4) = K . L(PbSO4)

=1,18833625 . 1,2.10-4

= 1,426. 10-4

Ls (çözücü) = K . L(çözücü)

= 1,18833625 . 3,2.10-5

= 3,8026. 10-5

Ls (PbSO4) = Ls (PbSO4)  - Ls (çözücü)

= 1,426. 10-4 - 3,8026. 10-5

= 10,4574.10-5

ℓ( (Pb2+)  = 61 ve  ℓ( (SO42-) = 68 sabitlerini kullanarak derişim hesabına geçersek;

N = Ls (PbSO4) . 1000 / ℓ( (Pb2+)+  ℓ( (SO42-) formülünden

N = 10,4574.10-5 .1000 / (61 + 68)

N = 81,065.10-5  =0,00081 olarak bulunur.

N = M.a ise

0,00081 = M.2 den M = 0,000405

CaSO4  için Çözünürlük Hesaplanması

Ls (CaSO4) = K . L(CaSO4)

=1,18833625 . 1,9.10-3

= 2,257. 10-3

Ls (çözücü) = K . L(çözücü)

= 1,18833625 . 1,3.10-4

= 15,448. 10-5

Ls (CaSO4) = Ls (CaSO4)  - Ls (çözücü)

= 2,257. 10-3- 15,448. 10-5

= 21,033.10-4

ℓ( (Ca2+)  = 65,6 ve  ℓ( (SO42-) = 68 sabitlerini kullanarak derişim hesabına geçersek;

N = Ls (CaSO4) . 1000 / ℓ( (Ca2+)+  ℓ( (SO42-) formülünden

N = 21,033.10-4.1000 / (65,6 + 68)

N = 0,015  olarak bulunur.

N = M.a ise

0,015 = M.2 den M = 0,0078

SONUÇ	Molar iletkenlikler derişime bağlı olduğu için çözeltilerin iletkenlikleri ölçülerek ve her iyon için sabit olan sınır molar iletkenlik değerleri kullanılarak derişim hesaplanabilir.