AD ve SOYADI:  Tuba  Eren

NUMARASI:  154579

DENEYİN ADI :  UV Spektrometresi İle Saf Sıvıların Buharlaşma Entalpilerinin Tayini

TEORİK BİLGİ

Faz: Bir sistem içerisinde tüm şiddet özelliklerinin aynı olduğu bölgelere faz denir.

Buharlaşma Entalpisi: Saf sıvının moleküllerini moleküller arası etkileşimlerden arındırıp gaz durumuna getirebilmek için gerekli olan enerjiye buharlaşma entalpisi denir. ∆Hb ile gösterilir.

Denge Buhar Basıncı: Belli bir sıcaklıkta bir sıvı ile dengede bulunan buhar basıncına denge buhar basıncı denir.

Serbestlik Derecesi: Bir sistemi tanımlayabilmek için gerekli olan ve şiddet özelliği taşıyan değişken sayısına serbestlik derecesi denir.

Kimyasal Potansiyel : Fiziksel ve kimyasal olaylarda madde akışını yürütücü

kuvvettir.

Hal Değişkeni: .Bir sistemi tanımlayabilmek için gerekli olan m,n,V,P gibi mutlak değeri ölçülebilen niceliklerdir.

Ekstensif  Büyüklük : Madde miktarına bağlı olan ve kapasite özelliği taşıyan niceliklerdir.

İntensif  Büyüklük: Madde miktarına bağlı olmayıp, şiddet özelliği taşıyan niceliklerdir.

Molar Buharlaşma Isısı :  Belli bir sıcaklıkta 1 mol sıvıyı buharlaştırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

Gibbs Serbest Enerjisi: Verilen bir kimyasal dönüşmenin kendiliğinden yürüyüp yürüyemeyeceğinin belirlenmesinde, düşük enerjili hale geçme eğilimi ve yüksek entropili hale geçme eğilimi olmak iki etkenin birlikte göz önüne alınması gerekir. Bu amaçla Gibbs Serbest Enerjisi,G, olarak bilinen bir faz kullanmak uygundur.

∆G =  ∆ H – T ∆S

Bir sistem düşük sıcaklıkta yüksek sıcaklıktakinden daha düzenlidir, sıcaklık arttıkça düzensilikte artar. Olasılık etkeni T∆S, sıcaklığı ve entropideki değişimi birlikte içerir.

UV-Vis Spektrofotometre

Cary 100

İki kesici ve oran kayıtlı Czerny Turner monokromator içeren uv- vis spectrofotometre. Uv ışınlı, iki ışık vis spectrofotometre bir örneğin ultraviyole ve görünür ışık absorbsiyon dalgaboyu ve yoğunluğunu ölçer. Uv ölçümleri için uv lambası (döteryum) ve görünür ışık ölçümleri için vis lambası (tungsten halojen) olmak üzere iki lambası mevcuttur. Işık çoğaltıcı sistemde yapılan ölçümün çıkışını sağlar. Çift ışınlı tasarım ışın yayma için aynı kaynaktan gelen iki eşit yol sağlar. Bu ışınlardan biri örnekten geçerken diğeri referans materyal içeren küvetten geçer. Bu iki ışın aynı detektörün hızla değişen kullanımı ile ayrı olarak ölçülür.

Özellikler

Dalgaboyu aralığı: 190- 900 nm

Spektral bant genişliği: 0.20- 4.00 nm

Fotometrik aralık: 3.7 abs

6X6 sıcağa dayanıklı çok hücreli blok

-10 ºC'den 100 ºC'e kadar sıcaklık kontrolü için sıcaklık kontrol ünitesi

Örnek Özellikleri

Doğru olarak ölçülebilecek en küçük hacim yaklaşık 2.5 µl. uv-vis spektroskopi genelde çözelti içindeki moleküller, inorganik iyonlar veya kompleksler için uygulanır. Bileşik tamamen çözülmelidir ve çözelti bulanık olmamalıdır. Kullanılan çözücü dalga boyu aralığı için uygun olmalıdır.

Uygulamaları

Konsantrasyon

Enzim kinetiği

Trouton Kuralı

Trouton kuralındaki ∆Hb /Tk  değeri molar buharlaşma  entropisi olarak  isimlendirilir ve ∆Sb   ile gösterilir. Bir sistemin entropisi yani (S) sistemin gelişi güzelliğinin ya da düzensizliğinin bir ölçüsüdür.

∆ Hb   =   +88 j/molK

Tk

∆ Hb   = ∆ Sb  Molar buharlaşma Entropisi

Tk

Beer Lamber kanunu

Beer Lambert kanunu belirli bir dalga boyundaki bir çözeltinin absorbansı ile molar absorbvite substrat konsantrasyonu ve numune hücresi uzunluğu arasındaki ilişkiyi verir.

A=  €* l*c

Clausius- Clapeyron denklemi Türetilerek ve Beer Lambert eşitliği kullanılarak farklı sıcaklıklardaki bir sıvını absorbans miktarının bulunması:

Tek  bileşenli bir sistemin, örneğin sıvı suyun kendi buharıyla dengede olduğunu düşünelim ve iki faz arasındaki ilişkiyi, yani buhar basıncının sıcaklılığa bağımlılığının türetmesi;

H2O (s)        H2O  (b)

Bu durumda 1 mol sıvı suyun serbest enerjisi, 1 mol buhar fazındaki suyun serbest enerjisine eşittir.

G(s)  =  G (b)

Sistemdeki dengeyi bozmadan sistemde olan sonsuz küçüklükteki bir değişim içinde  dG (s) = dG ( b)  bağıntısı yazılabilir.

Tek bileşenli bir  sistemde mol sayısı sabit olduğu için serbest enerjisi sadece basıncın ve sıcaklığın bir fonksiyonu  G= G (P,T ) olur.

Serbest enerji tam diferansiyel bir şekilde yazılırsa;

dG = ( ∂G/∂P )T  dP + ( ∂G/∂T )P  dT

( ∂G/∂P )T  dP =dP           ( ∂G/∂T )P  dT  =  -  dT’ dir. Dolayısıyla her fazdaki molar değişimler için dG = dP- dT olur.

İki faz birbiri ile dengede olduğundan;

(s) dP-(s)  dT  =   (b) dP-(b)  dT

.Trouton kuralından         ∆ b   = ∆ Sb  idi. Bağıntı tekrar düzenlenirse

Tk

dP    =   ∆b    bağıntısı  ortaya çıkar.

dT        Tk ∆

V(b)   >>>  V(s)    olduğu için    ∆ (b) =  V (b)   alınabilir.

dP    =   ∆b           Clausis-Clapeyron Denklemi

dT         T V b

Bu denklem katı-sıvı,katı buhar dengeleri içinde geçerlidir. Eğer buhar fazı ideal gaz gibi görülürse, buharın molar hacmi; V =  RT2 / P  şeklinde yazılıp yerine konulursa

dP    =   ∆b P   bağıntısı  ortaya çıkar.

dT        RT2              elde edilir. Bağıntı düzenlenirse ve belirsiz integrasyonu alınırsa

ln P =  - ∆ Hb  *1   +   sabit  bağıntısı elde edilir.

R         T

Farklı sıcaklıklarda buhar basınçları ölçülüp lnP,1/T ‘ ye karşı grafiğe geçirlirse, doğrunun

Eğiminden molar buharlaşma entalpisi ∆Hb belirlenebilir.

Beer Lamber kanunundan yararlanarak ;

A= € *l * c   ve     P buhar = k* A dan

ln P =   ln k  +  ln A

ln P = - ∆ Hb  *1   +   I   ( I sabit )

R         T

ln A = - ∆ Hb  *1   +   ln c     ( c sabit )   absorbans ile molar buharlaşma arasındada bir bağıntı

R         T

kurulmuş  olur. Eşitliğe göre sıcaklığın bir fonksiyonu olarak buhar absorbansı ölçülerek ∆ Hb, ln A ‘ya karşı 1/T grafiği çizilerek eğiminden bulunabilir.

| T (° C ) | Absorbans (A) | ln A | 1/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2,069 | 0,7270 | 3,3*10-³ |
| 37 | 2,737 | 1,006 | 3,3*10-³ |
| 47 | 3,311 | 1,1973 | 3,3*10-³ |

Sonuç ve Yorum :

Deneyde UV cihazına numune hazırlanarak, 25904 nm de değişik sıcaklıklarda absorbans değerleri okundu. Bu değerlerinin  (A) ln ‘i alınarak 1/T ye karşı grafiği çizildi.Grafiğin eğimini  ∆H (b)     değerine  eşitleyerek molar   buharlaşma entalpisi bulundu(   ∆H (b) )  .

R

∆H (b)   değerini n hesabı sonunda 22.39 J/ mol K olduğu bulundu.